| RX7 RECOMMENDED ALIGNMENT SETTINGS |
| --- |
|  | FRONT | REAR |
| Wheel Diameters => | 16" | 17" | 18" |  |  | 16" | 17" | 18" |
|  | Toe | Camber | Caster | Toe | Camber |
| Factory Specs - ‘93 | 0.04 in | +0.05 | N/a | +6.05 | 0.08 in | -1.13 | N/a |
| Factory Specs - ‘94 | 0.08 in | +0.10 | N/a | +6.08 | 0.08 in | -1.22 | N/a |
| Factory Specs - ‘95 | 0.04 in | +0.06 | N/a | +6.60 | 0.08 in | -1.13 | N/a |
| Mine | 1/16” in | -0.5 |  |  | +6.0 | 0 | -1.0 |  |  |
| Pettit’s recommendations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Street | 1/16" in | -1.2 | -0.9 | -0.8 | +6.0 | 0 | -1.1 | -0.3 | -0.0 |
| Long Track Event | 1/16" in | -1.5 | -0.9 | -0.8 | +6.0 | 0 | -1.3 | -0.5 | -0.2 |
| Short Track Event | 0 | -1.8 | -1.1 | -1.0 | +6.0 | 0 | -1.5 | -0.5 | -0.2 |
| Autocross | 1/16" out | -1.8 | -1.3 | -1.1 | +6.0 | 0 | -1.5 | -0.5 | -0.4 |
| General Notes: | Keep rear thrust angle set to ZERO |
|  | Max difference between left & right CAM or CAS is 1°30’ |